## Slide 1
□□□□□■■■■■
インテリア建材
リノバ リフォーム階段
SPD99999004047
2026.09.01 発行
A-1:LIXIL
□□□□□■■■■■
←
RICHELLE、SPAGEに限り、商品名にロゴ使用可。
※サイズ変更不可
システムバスルーム
システムキッチン
■既設の階段に上張り
既設の階段の上に重ね張りする工法なので、新しい階段に
架け換えするよりも工事にかかる期間を短縮できます。
既設の階段が側板納まりの場合でも、幅木納まりの場合でも、
既存の納まりに合わせた施工が可能です。
※幅木納まりの対応はうわばReフロア用のみ
■現場の床厚に対応
うわばReフロア（1.8mm 床） と12mm 床の
それぞれに対応した仕様を設定。
現場にあわせてキレイに納めることができます。
下地材を設置する必要がないため、施工の時間や作業負担を軽減できます。
段鼻材に溝加工を施し、適度な明度差をつけた
2本ラインで先端が見やすくなっています。
※うわばReフロア用のみ
下地合板のない壁でも手すりを取付けできる
「手すり後付けリフォーム部材」を
ご用意しています。
■昇り降りの安全に配慮
■カラーラインアップ
WA/クリエアイボリー
AC/クリエオーク
AD/クリエチェリー
MM/クリエモカ
YY/プレシャスホワイト
※うわばReフロア用
蹴込板・側板・幅木のみの設定です。
※本商材は既存階段を化粧することが目的の製品です。施工前に既存の構造物が積載荷重に耐える構造であることを確認してください。
※施工前に既存の構造物の異音がないことを事前に確認してください。
※専用の接着剤、両面テープを使用してください。
※表面はがれの原因になりますので、養生には指定の養生テープ（LZZZZ004）をご使用ください。
※うわばReフロア（厚さ1.8mm）、踏板（厚さ2.7mm）を取り付けても階段の蹴上げ寸法が230mm以下であることを確認の上、発注してください。
※側板（厚さ2.7mm）を取り付けても階段の有効幅が750mm以上あることを確認の上、発注してください。
※木の持つ風合いや表現を再現した表面材のため、部材ごと、同じ部材内で、色柄が異なる場合があります。
※段鼻カバー材は、踏板などの他の部位とは材質が異なるため、色味が異なる場合があります。
※塗装やシートなどの⼀般的な表面仕様以外の特殊な表面仕様の階段については、接着不良を起こす可能性があるため保証対象外となりますのでご了承ください。
※側板納めで使用する場合、側板同士の継ぎ目が発生します。
※踏板の上で走ったり飛び跳ねたり過度な衝撃を与えないでください。固定部の緩み、破損、異音、ケガ、転落事故につながります。
※階段に物を置いて昇降しないでください。つまずきなどによる転落事故につながります。
※滑り防止のためワックスは使用しないでください。
※部材の端部や継ぎ目などに清掃用スプレーや水を吹きかけると化粧シートの剥がれや膨れが発生することがあるため、使用しないでください。
※部材はずれの懸念があるため、施工後すぐに昇降する際は慎重に昇降してください。
※段鼻材に手をひっかけて遊ばないでください。転倒してケガをするおそれがあります。
AFTER
AFTER
BEFORE
[踏板]クリエチェリー
[蹴込板]プレシャスホワイト
[手すり/手すり後付け部材]クリエチェリー
[リノバ うわばReフロア]クリエチェリーU
[踏板]クリエチェリー
[蹴込板]クリエチェリー
[手すり/手すり後付け部材]クリエチェリー
うわばReフロア用
12mm床用
■仕様
12mm床用 本体部材 仕様
うわばReフロア用 本体部材 仕様
うわばReフロアと
一緒にコーディネート可能！
床材との納まり
手すり後付けリフォーム部材
段鼻材 溝加工
踏板と蹴込板の配色で魅せる
コーディネート
既設の側板はそのままで
手軽にできる階段リフォーム