## Slide 1
カーポート基礎工事の課題を、スマートにクイックに解決。
鋼製基礎部材とアンカーゲル（速硬特殊セメント）を組み合わせて使用することで、
強度を保ったまま、基礎サイズを縮小。掘削を大幅に軽減し、省施工化を実現しました。
カーポート スマートクイック基礎工法 仕様追加
□□□□□■■■■■
□□□□□■■■■■
01 現場に合わせて、2種類の工法をご用意
耐積雪強度20cmタイプの両支持構造カーポートに対応。
今後ラインアップ拡充予定。
※サイドパネル等のカーポート本体へ荷重影響のあるオプションとは併用できません。
独立基礎仕様
鋼製基礎部材を地面に打ち込み、基礎と一体化することで、強度を担保しながら基礎掘削体積を約60％削減できる仕様です。基礎掘削、残土量が大幅削減し、施工の負担を減らします。※四捨五入による端数調整をしています。
土間コンクリート併用基礎仕様
柱に補強部品を取り付け、基礎と一体化することで、強度を担保しながら基礎掘削体積を約50％削減できる仕様です。基礎部表面積も削減されるため、はつり作業の負担も減らします。※土間コンクリートが事前に敷いてある場合、土間コンクリートと一体で施工する場合のどちらにも対応可能です。
● ●
● ●
鋼製基礎部材
カーポート柱
柱延長材
アンカーゲル
（速硬特殊セメント）
表面コンクリート
全ねじアンカー棒
補強プレート
カーポート柱
補強鉄筋
アンカーゲル
（速硬特殊セメント）
カーポートスマートクイック基礎工法_商品特長
SPD_ext_25_028
2025.05発行（2026.04改訂）
カーポートSC 2台用
フーゴR 両支持 1台用
フーゴR 2台用
フーゴR 袖壁 2台用
フーゴF 2台用
フーゴA 2台用
ネスカR 2台用
ネスカF 2台用
04 対応機種
03 選べる2つの固定方式仕様を追加
小さくなった基礎掘削体積と強度はそのまま。現場環境やコスト、納期に合わせて最適な後方を選択可能になりました。