## Slide 1
駐輪場
シンプルデザインのベーシックタイプ
建築基準法対応サイクルポート
比重 | 目安の積雪量
0.2 | 30cm
0.3 | 20cm
建築基準法対応商品
国土交通省告示 408･409･410･750号
建築確認申請認可は、所轄窓口（建築主事等）の判断によります。
■風荷重
基準風速V0＝34m/s
地表面粗度区分Ⅲ
■積雪荷重
600N〈61kgf/m2〉
■垂直最深積雪量
※目安の積雪量を超えないうちに
必ず雪おろしをして下さい。
基本
ポリカーボネート板 (ｸﾘｱﾏｯﾄ<すりｶﾞﾗｽ調>) 認定№DW-9054
ポリカーボネート板 (クリアブルー<透明>) 認定№DW-9054
熱線吸収アクアシャイン
ポリカーボネート板 (クリアブルー<透明>) 認定№DW-9054
アルミ樹脂複合板 (アイボリーホワイト) 認定№NM-1961
■屋根材は4種類から選択することができます。
呼称 |  | 寸法 （間口×奥行）
基本 | 単体28型 | 2,882×2,100
 | 単体57型 | 5,706×2,100
 | 連棟用28型 （単体57型に 連棟して下さい） | 2,824×2,100
Ｙ合掌 | 単体28型 | 2,882×4,222
 | 単体57型 | 5,706×4,222
 | 連棟用28型 （単体57型に 連棟して下さい） | 2,824×4,222
■規格表
■屋根材ホルダー
風の吹き上げに対し、屋根材のヌケをおさえる屋根材ホルダーが付いています。
■柱取り付けサイン
特注
ピクトや駐輪場のエリアなどを表示する
ことができる、後付け用プレートです。
ステンレス板
ステンレス板
ポリカーボネート板
ポリカーボ
ネート板
柱正面取付サイン
柱側面取付サイン
■輪止め
■照明
オプション
（寸法単位：mm）
色 ：
主要材質 ： アルミ形材
受注生産
受注生産品につき、
納期をいただきます。
基本 連棟タイプ 57型（ナチュラルシルバーF・屋根材＝ポリカーボネート〈クリアマット〉）
Y合掌
Y合掌 単独タイプ 28型(オータムブラウン・屋根材＝アルミ樹脂複合板）
■柱ガード
■雨樋ネット（Φ50）
自転車やバイクが接触しても被害を軽減できます。
※写真は、サイクルポートではありません。
落葉などが雨樋につきりにくくなります。
※写真は、サイクルポートではありません。
□□□□□■■■■■
□□□□□■■■■■
サイクルポート AS-B型
サイクルポート_AS-B型_商品特長
SPD99999007700
2022.04.00改訂（2022.04.00改訂/2024.08更新）