## Slide 1
□□□□□■■■■■
インテリア建材
ハーモニアスリフォーム6（床暖房非対応）
SPD99999007736
2025.09.01発行
A-1:LIXIL
□□□□□■■■■■
←
RICHELLE、SPAGEに限り、商品名にロゴ使用可。
※サイズ変更不可
システムバスルーム
システムキッチン
After
Before
※商品の詳細特長や注意事項は床・階段カタログをご覧ください。
今お使いの床材の上に重ねて張る場合におすすめの厚さ6ｍｍの
床材です。キッチン、トイレ、洗面所などの水まわり空間のほか、ペットを飼われているご家庭にもおすすめです。
■「重ね張り」で
手軽にイメージチェンジ
「重ね張り」は、今お使いの木質床材の上に
新しい床材を重ねて張る方法です。
床下地にくされなどがなく、床の張替えが
必要ない住宅におすすめです。
ドアなど建具の下端をカットせずに床を納めることができるので、手軽にリフォーム可能です。
※床の浮き沈みが大きい時や床鳴りがある場合には、下地組みの補修が必要です。
この製品は、ステープル（肩幅10ｍｍ×長さ13ｍｍ以上）と接着剤を併用する床材です。フロアー用
ステープルおよびフロアー用スクリュー釘、
フィニッシュネイルは使用しないでください。
必ず施工前に施工説明書をお読みください。
※バリアフリー住宅など、
納まりによっては建具のカット
が必要になります。
・床暖房装置が施工されている床仕上げ材上には施工できません。
床暖房装置の釘打ち可能範囲が不明確であるため、
配線・配管を打ち抜く可能性があります。
・直張り防音床の上には施工できません。
■お手軽リフォーム
「6mm床材重ね張り」
※頻繁に水濡れすることによる基材（合板）のふくれや腐れ、
突上げなどは避けられませんのでご注意ください。
また、日常の使用に際しても、濡れたマットやペットの排泄物を
放置することなどはお控えください。
リフォーム
木目タイプ ［150］RW-6B ※横溝あり
W/クリエアイボリー/
クリエホワイト
D/クリエダーク
M/クリエモカ
L/クリエラスク
P/クリエペール
（チェリー柄）
（メープル柄）
（ウォルナット柄）
（ウォルナット柄）
（ウォルナット柄）
おすすめ床造作材 ： ラシッサ Sフロア用床造作材
■仕様
基材に耐水合板を使用しておりますが、長時間の漏水や水こぼし・
床下からの湿気により表面のフクレ、基材のはがれや腐れ・突上げ
が生じる場合があります。
水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。
トイレ・洗面所への施工の際は、床の継ぎ目や配管まわりにシリコン系のコーキング剤を塗布してください。
寸 法 | 厚み6×幅300×長さ1818（mm）
基 材 | 環境配慮型合板
表面材 | ハイパーフィルム＋硬質バッカー
ホルムアルデヒド対策 | F☆☆☆☆
工 法 | リフォーム重ね張り（捨て張り）
※ラシッサ Ｓフロアシリーズとは、
柄・艶感・表面エンボスが異なります。
その他商品においても同一の色名称であっても色柄が
異なる場合があります。あらかじめサンプル等でご確認
ください。
※傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は
引きずらないでください。
※Ｖ溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、
性能には影響ありませんので予めご了承ください。