## Slide 1
□□□□□■■■■■
インテリア建材
手すり後付けリフォーム部材
SPD99999008147
202509.01発行
A-1:LIXIL
□□□□□■■■■■
←
RICHELLE、SPAGEに限り、商品名にロゴ使用可。
※サイズ変更不可
システムバスルーム
システムキッチン
下地となる合板がない壁でも、手すりを取付けできる補強部材です。
取付け可能手すり：
手すりラウンドタイプ、 手すりスクエアタイプ
※手すりラウンドタイプの入隅ブラケット、平面角度変更ブラケットは取り付けできません。
※手すりユニットＡは取り付けできません。
カラーラインアップ
後付けベース材
YY/プレシャスホワイト
/クリエアイボリー /クリエホワイト
AC/クリエオーク
AD/クリエチェリー
MM/クリエモカ
DD/クリエダーク
AB/ブラック
専用端部材
DD/クリエダーク
AB/ブラック
ベース材厚さ11㎜施工用接着剤について
施工上のご注意
厚さ11㎜のベース材はたわみ防止のため、ねじと接着剤併用施工となります。
厚さ11㎜は手すりスクエアタイプを合わせて使う時におすすめの部材です。下記の納まり寸法・建築基準法をご確認のうえ、ご利用ください。
納まり寸法・建築基準法について
※ 厚さ２４ｍｍベース材にスクエアタイプを取り付けた
場合は、壁からの出幅が１０９ｍｍとなり、建築基準法
第２３条 「幅10cmまではないものとして、階段および
踊場の幅を算定する。」に満たさなくなりますので、
現場に応じて、厚さ１1ｍｍベース材をご利用ください。
手すりラウンドタイプ 取付けの場合
突出しエンドブラケットを使用します。 ※エンドブラケットは取り付けできません。
連続させる場合はフレキシブル
ジョイントを使用します。
連続させる場合はフレキシブルジョイントを使用します。
※入隅ブラケットは取り付けできません。
出隅部
出隅部は連続しない納まりとなります。
入隅部は連続しない納まりとなります。
写真はエンドブラケットを使用。
入隅部
端部
手すりスクエアタイプ 取付けの場合
取付け例
出隅部
入隅部
端部
セメダイン(株)
SG－1
RA/コージーライトグレー
AC/クリエオーク
AD/クリエチェリー
ＭＭ/クリエモカ
YY/プレシャスホワイト /クリエアイボリー /クリエホワイト
RA/コージーライトグレー