## Slide 1
□□□□□■■■■■
インテリア建材
TY-02D
SPD99999008151
2025.09.01発行
□□□□□■■■■■
※床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。※2： 日本工業規格JIS Z 2801に準じた方法で試験、評価を行っています。
寸 法 | 厚み12× 幅303× 長さ1818（mm）
基 材 | エンジニアリングウッド＋環境配慮型針葉樹合板 ／硬質バッカー＋環境配慮型合板
表面材(木目タイプ) | ハイパーフィルム（フットフィール仕上げ）
ホルムアルデヒド対策 | F☆☆☆☆
工 法 | 木造戸建住宅捨て張り・マンションン二重床
おすすめ床造作材：ラシッサ Dフロア用床造作材
■仕様
※色名称の「F」はフットフィール仕上げを意味します。
※ Foot feelのタイプは天然木の木肌を表現しているため、色により仕様タイプが限定されます。
※ライトクレイ調はフットフィール仕上げではありません。
※TY-02Dは他の床と仕様が異なるため混使用できません。
※他商品と同一の色名称であっても色柄が異なる場合があります。あらかじめサンプル等でご確認ください。
※ 床材には、光の反射や見る角度によって床材と異なる色のすじ等が見える場合がありますが、表面処理の特性によるものですので、あらかじめご了承ください。
基材に合板を使用しているため、結露や漏水・水こぼし・床下からの湿気により表面のフクレ、基材のはがれや腐れ・突き上げが生じる場合があります。水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。
表面キズやひび割れ、汚れに強い
フットフィール仕上げハイバーフイルム
エンジニアリングウッド／硬質バッカー
環境配慮型針葉樹合板／環境配虞型合板
※傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※v溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんので予めご了承ください。
※ D2/メープルFは、ラシッサ Dフロアシリーズと同じ色名称ですが色柄が異なります。※ライトクレイ調はフットフィール仕上げではありません。
■ 平面図（木目タイプ）
■ 断面図（木目タイプ）
■ 平面図（ライトクレイ調）
■ 断面図（素材タイプ）
01 足ざわりのよいフットフィール仕上げ
天然木が持つ質感をありのままに表現した特殊技法で、樹種に最適な木肌感を3タイプ表現しました。
それぞれの足ざわりのよさが魅力です。
さらっと Foot feel
ほんのり Foot feel
しっかり Foot feel
02 快適に暮らすための高い性能
優れたお手入れ性
フットフィール仕上げは、表面に立体感を感じる仕上げですが、微細な凹凸で本物の木肌を表現していますので、汚れが入りにくく、お手入れ性は従来通りに優れています。
また、表面に特殊処理をほどこしていますので、面倒なワックスがけの必要はありません。
物の落下やキャスター付き家具などによるキズの深さを軽減し、
目立ちにくくします。車イスなどを利用されるお部屋にもおすすめです。
※ 傷やへこみがつかないということではありません。過度の荷重にはご注意ください。
特に金属製や球形状のキャスターは表面を傷めやすいので、ご使用をお避けください。
ノンワックス仕様
キャスターも安心！
耐キャスター仕様
へこみにも強い！
カラーラインアップ
※色名称の「F」はフットフィール仕上げを意味します。
※他商品と同一の色名称であっても色柄が異なる場合があります。
DW/ホワイトペイントF
（しっかり Foot feel）
D1/イタリアンウォルナットF
（ほんのり Foot feel）
DX/チェスナットF
（しっかり Foot feel）
DJ/ホワイトオークF
（ほんのり Foot feel）
EG/クルミF
（ほんのり Foot feel）
D2/メープルF
（さらっと Foot feel）
DY/チェリーF
（さらっと Foot feel）
DK/ナチュラルオークF
（ほんのり Foot feel）
DB/ラフオークF
（しっかり Foot feel）
DZ/ウォルナットF
（ほんのり Foot feel）
DC/グレージュエルムF
（さらっと Foot feel）
EM/ライトクレイ調