## Slide 1
□□□□□■■■■■
インテリア建材
ラシッサ S/Dフロア耐水・ペット
SPD99999008180
2025.04.24発行
□□□□□■■■■■
商品特長
寸 法 | 厚み12×幅303×長さ1818（mm）
基 材 | 環境配慮型合板
表面材 | フットフィール仕上げ防滑 ハイパーフィルム+硬質バッカー
ホルムアルデヒド対策 | F☆☆☆☆
工 法 | 木造戸建住宅捨て張り・マンションン二重床
おすすめ床造作材：ラシッサ Ｓ/Dフロア用床造作材
※床造作材はペットすべり配慮ではありません。
※ラシッサ Sフロアアースとは、サネ形状が異なるため混使用はできません。
※他商品と同一の色名称であっても色柄・艶感・表面エンボスが異なる場合があります。あらかじめサンプル等でご確認ください。
※ 床材には、光の反射や見る角度によって床材と異なる色のすじ等が見える場合がありますが、表面処理の特性によるものですので、あらかじめご了解ください。
※傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんのであらかじめご了承ください。
耐水仕様になっておりますが、長時間の漏水や水こぼし・床下からの湿気により、表面のフクレ、基材の剥がれや腐れ、突き上げが生じる場合があります。水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。また、濡れたマットを放置すること避けてください。トイレ・洗面所への施工の際、より高い耐水性をお求めの場合は、床の継ぎ目や配管周りにシリコン系のコーキング剤を塗布することをお勧めします。尿やトイレ用洗剤等をこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。放置すると変色等の原因となります。
※ペット（小型犬）の歩行に対してすべりにくい仕様です。
※走り回ったり、急な動作（飛び出し、停止、方向転換等）の場合はすべることがあります。
※ツメや肉球まわりの毛のお手入れをおこたると、歩行時でもすべることがあります。
※ワックスは不要です。お客さまのご都合でワックスがけされますと、表面の性能がワックスの性能になり、本来の性能を損ないます。
※床表面に油分や汚れが付着するとすべりやすくなります。住居用洗剤を含ませ固く絞った雑巾で拭き取ってください。
※使用環境や使用期間により表面が摩耗され、性能が低下して、すべりやすくなる可能性があります。
※他のフローリングと同一面に施工すると、すべり抵抗の違いによりペットや人が滑ったり、つまずいたりする場合があるのでご注意ください。
※一般床に比べて耐アンモニア性に優れていますが、ペットの排泄物を放置しますと変色など不具合の原因となりますので、すぐに拭き取ってください。
■ 平面図（木目タイプ）
■ 断面図（木目タイプ）
ラシッサ 耐水・ペット
天然木化粧床材（当社比）
目立った変化はなし。
溝部より劣化。
■ 一般的な床とすべり配慮床のC.S.R.D'の値
※C.S.R.D'値とは小型犬を対象としたすべり抵抗係数です。
※弊社での測定結果で、保証値ではありません。
※すべてのペットの歩行に有効というわけではありません。
※SIAA登録された化粧シートを使用しています。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開
された製品に表示されています。
①抗菌剤の種類 ： 無機抗菌剤
②抗菌加工方法 ： 印刷
③抗菌加工部位 ： トップコート層印刷面
④登録番号 ： JP0122378X0002G、JP0122397X0001G
耐水性
床間・溝部共に変色。
抗菌（ S I A A登録済み ）
ペット(小型犬)のすべりに配慮
※トイレ・洗面所への施工の際、より高い耐水性をお求めの場合は 床の継ぎ目や配管周りにシリコン系のコーキング剤を塗布することをおすすめします。
※一般床に比べて耐アンモニア性に優れていますが、ペットの排泄物を放置すると変色などの原因となります。すぐにふき取ってください。
※抗菌とは菌の増殖を抑制することを言います。菌を死滅・除去する殺菌・除菌とは異なります。抗菌性能を維持するため、定期的によごれをふき取ってください。
※すべての菌に有効というわけではありません。
化粧シートに抗菌剤を練り込むことで、床表面を抗菌化。
一般家庭に存在する細菌に対して高い抗菌性能を発揮します。
床の表面に防滑ハイパーフィルムを採用。一般的な床と比較して、ペット（小型犬）が滑りにくい加工です。
水かかりや湿気によるしみや変色を抑制。トイレや洗面所でも使用できます。
変色を起こしにくく、拭き取りしやすいため、トイレでの使用やペットのいるご家庭でも安心です。
■仕様
洗面所やトイレなど水まわり空間の床材として最適です。またすべりに配慮した表面仕上げなので、ペットの足腰の負担を軽減します。
※床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。
表面キズやひび割れ、汚れに強い
フットフィール仕上げ防滑ハイパーフイルム
へこみキズに強い硬質バッカー
環境配慮型合板
■ 平面図（素材タイプ）
■ 断面図（素材タイプ）
ラシッサ 耐水・ペット
天然木化粧床材（当社比）
目立った変化はなし。
カラーラインアップ
耐アンモニア性
■ ラシッサ Sフロア耐水・ペット
EN/ラフモルタル調
EM/ライトクレイ調
VP/マーブルホワイト調
VS/ヌーディベージュ調
VR/サンドブラック調
DX/チェスナットF
D2/メープルF
DK/ナチュラルオークF
DD/クリエダークF
MM/クリエモカF
WW /クリエアイボリーF/クリエホワイトF
PP/クリエペールF
LL/クリエラスクF
■ ラシッサ Dフロア耐水・ペット(木目タイプ）
■ ラシッサ Dフロア耐水・ペット(素材タイプ）
※色名称の「F」はフットフィール仕上げを意味します。
※ Foot feelのタイプは天然木の木肌を表現しているため、色により仕様タイプが限定されます。