## Slide 1
□□□□□■■■■■
インテリア建材
ラシッサＵＤ(高齢者居住施設向け・一般住宅向け)
A-1:LIXIL
□□□□□■■■■■
←
RICHELLE、SPAGEに限り、商品名にロゴ使用可。
※サイズ変更不可
システムバスルーム
システムキッチン
品種名 |  |  | 機能 | 本体面材 | 
 |  |  |  | 木質 | 不燃
室内引戸 | 上吊方式 | 片引戸 | Ｗ | 〇 | ―
 |  |  | 自(傾斜) | 〇 | 〇
 |  |  | 自(水平) | 〇 | ―
 |  | 引違い戸２枚建 | Ｗ | 〇 | ―
 |  | 引込み戸 | W | 〇 | ―
 |  |  | 自(傾斜) | 〇 | 〇
 |  |  | 自(水平) | 〇 | ―
 | アウトセット方式 | 片引戸 | W | 〇 | ―
 |  |  | 自(傾斜) | 〇 | 〇
 |  | 引分け戸 | W | 〇 | ―
 | 上吊連動方式 | 片引戸 ２枚建 | W | 〇 | ―
 |  | 引違い戸 ３枚建 | W | 〇 | ―
室内ドア | 一般ドア | 標準ドア（３枚丁番） | ― | 〇 | 〇
 |  | 親子ドア（3枚丁番） | ― | 〇 | 〇
 |  | 両開きドア（3枚丁番） | ― | 〇 | 〇
 | 機能付ドア | 両側折れドア | ― | 〇 | ―
 |  | 連動折れドア | ― | 〇 | ―
室内用窓 | 受付窓 | 上吊方式 引違い戸２枚建 | ブ | 〇 | ―
下駄箱 |  |  | ― | 〇 | ―
Ｗ：Ｗソフトモーション
自(傾斜)：自閉機能(傾斜式）
自(水平）: 自閉機能（水平式）
ブ：ブレーキ
木質面材のデザインと異なり、縦モールが入ります。
縦モール
プレシャスホワイト
クリエアイボリー
クリエオーク
クリエチェリー
クリエモカ
クリエダーク
●パネル＆ガラス
●カラー
価格はそのままでガラス・パネル種類の変更可能
不燃面材のデザインについて
自閉機能について
開けた扉から手を離すと自然に扉が閉まります。扉が縦枠に近づくと自動的にブレーキがかかりゆっくり静かに引き込みます。
傾斜式レール
レールを傾斜させて取り付け、扉の自重を利用して自閉させます。共用スペースの開口部におすすめ。
水平式レール
バネの力を利用して自閉させます。上枠がスリムなため、防煙区 画で防煙垂れ壁を設けなければいけない開口部におすすめ。
アクリル系パネル
透明ガラス
カスミガラス
エッチングガラス
チェッカーガラス
アンティークガラス
モールガラス
□□□□□■■■■■
2025.09.01発行