## Slide 1
玄関引戸
Ｋ6シリーズ
SPD_ent_25_029
2025.3.3発行
商品特長
Ｋ6シリーズ
■セキュリティ
■使いやすさ
障子を開ける際、手をはさみにくいよう、ストッパーを取り付けています。把手を採用しても、把手と障子がぶつからないためキズの防止にもなります。
大きくて開け閉めしやすいデザインです。
お子さまにも手が届きやすいよう、
取付け位置にも配慮しています。
引き残しストッパー
ストッパーにより、
手が障子にぶつかり
にくくなっています。
ピッキング対策に優れた、高性能シリンダー
DNキー用シリンダー
鍵穴の向きが横になります。
鍵穴壊しに対する抵抗力が優れている仕様です。
オーナーキー（１本）
標準キー（４本 ）
開閉しやすい大型のハンドル
大型把手
大型把手
大型引手
ケガをしにくい、引き残しストッパー
・目で確認しやすい施解錠表示
室内側からの施解錠は、サムターン（つまみ）を上下して
行います。施解錠の状態は、大きな色付き表示で遠くからでも見えやすくなりました。万一のカギの締め忘れ防止に役立ちます。
・｢ガラス破り｣に強いセキュリティサムターン
サムターン（つまみ）を動かしても解錠できないようにするセキュリティサムターン。外出時や就寝時に機能させておけば、ガラスを割られて手を入れられてもサムターンで操作できないので開けられる心配がありません。
[室内側]
サムターン
［室外側］
シリンダー
ピッキングによる錠破りを防ぐため、シリンダー内部がカギを破られにくい構造になっています。また、カギ穴壊しにも強い構造です。
使いやすさを追求した袖付2枚引
外側の障子を開閉すると中障子も
連動して動く構造のため、スムーズで静かに開閉できます。
格子を使用したタイプは、ガラスとガラスの間に格子をはさんだ格子入りガラスを採用。格子にホコリがたまることもなく、ラクに掃除ができます。
摩耗やサビに強いステンレス下枠
開閉が激しく、水に濡れやすい
下枠は、ステンレス製。
摩耗やサビに強く耐久性に優れています。

## Slide 2
SPD_ent_25_030
2025.3.3発行
デザイン一覧
16型
70型
■カラー
オータム
ブラウン
玄関引戸
ｋ6シリーズ
エレンゼ
光悦
エレンゼ
光悦
90型
シャイン
グレー
オータム
ブラウン
花伝
77型
79型
2枚建戸
袖付2枚引
4枚建戸
2枚建戸
91型
50型
56型
●
ー
●
●
●
●
94型
95型
4枚建戸
2枚建戸
●
●
ー
●
一筋引分け戸
一筋片引き戸
●
●
●
●
一筋引分け戸
一筋片引き戸
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
花伝
柿渋調

## Slide 3
SPD_ent_25_031
2025.3.3発行
把手／引手一覧
玄関引戸
Ｋ6シリーズ
※網戸を取り付ける場合、室内側に｢把手｣は使用できません。
 | 引手 + 引手 （室外側） （室内側） |  |  | 把手 + 引手 （室外側） （室内側） |  |  |  | 把手 + 把手 （室外側） （室内側） |  |  | 
形状 | 引手 |  |  | 弓 |  | ツートーン |  | 弓 |  | ツートーン | 
色 | シャイングレー | ブラウン | オータム ブラウン | シャイングレー | ブラウン | シャイングレー <J-ブラック> | ブラウン ＜メッキ調＞ | シャイングレー | ブラウン | シャイングレー <J-ブラック> | ブラウン ＜メッキ調＞
型番 | A型 | C型 | D型 | F型 | H型 | K型 | L型 | P型 | S型 | V型 | W型
室外側 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
室内側 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2枚建戸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
袖付2枚引 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
4枚建戸 | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー
一筋引分戸 | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー
一筋片引戸 | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー | ー
●：設定あり ー：設定なし