## Slide 1
□□□□□■■■■■
インテリア建材
ラシッサ S/Dフロア耐水UDわん
SPD_int_22_022
2025.09.01発行
□□□□□■■■■■
商品特長
寸 法 | 厚み12×幅303×長さ1818（mm）
基 材 | 環境配慮型合板
表面材(木目タイプ) | リアルフットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム＋硬質バッカー
表面材(素材タイプ) | 防滑ハイパーフィルム＋硬質バッカー
ホルムアルデヒド対策 | F☆☆☆☆
工 法 | 木造戸建住宅捨て張り・マンションン二重床
おすすめ床造作材：ラシッサ Ｓ/Dフロア用床造作材
※VP/マーブルホワイト調、VS/ヌーディベージュ調、VR/サンドブラック調には床見切り材・床縁見切り材の設定はありません。
※床造作材はすべり配慮ではありません。
※ラシッサ S/Dフロアアースとは、サネ形状が異なるため混使用はできません。
※他商品と同一の色名称であっても色柄・艶感・表面エンボスが異なる場合があります。
あらかじめサンプル等でご確認ください。
※ 床材には、光の反射や見る角度によって床材と異なる色のすじ等が見える場合がありますが、表面処理の特性によるものですので、あらかじめご了解ください。
耐水仕様になっておりますが、長時間の漏水や水こぼし・床下からの湿気により、表面のフクレ、基材の剥がれや腐れ、突き上げが生じる場合があります。水に濡れた場合はすぐに拭き取ってください。また、濡れたマットを放置すること避けてください。トイレ・洗面所への施工の際、より高い耐水性をお求めの場合は、床の継ぎ目や配管周りにシリコン系のコーキング剤を塗布することをお勧めします。尿やトイレ用洗剤等をこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。放置すると変色等の原因となります。
※ 傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。
※ V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんのであらかじめご了承下さい。
※ ワックスは不要です。お客さまの都合でワックスがけされますと、表面の性能がワックスの性能になり、本来の性能を損ないます。
※ 床表面に油分や汚れが付着するとすべりやすくなります。住居用洗剤を含ませ固く絞った雑巾で拭取ってください。
※ 使用環境や使用期間により表面が摩耗され、性能が低下して、すべりやすくなる可能性があります。
※ 他のフローリングと同一面に施工すると、すべり抵抗の違いによりペットや人がすべったり、つまずいたりする場合があるのでご注意ください。
※ 一般床に比べて対アンモニア性に優れますが、放置しますと変色など不具合の原因となりますので、すぐに拭き取ってください。
（ペットのすべりについて）
※ 小型犬の歩行に対してすべりにくい仕様です。
※ 走り回ったり、急な動作（飛び出し、停止、方向転換等）の場合はすべることがあります。
※ ツメや肉球まわりの毛のお手入れを怠る と、歩行時でもすべることがあります。
（人のすべりについて）
※ すべりにくい仕様となっておりますが、すべての歩行で有効というわけではありません。
※ 走ったり、急停止した場合はすべることがあります。
■ 平面図（木目タイプ）
■ 断面図（木目タイプ）
ラシッサ 耐水UDわん
天然木化粧床材（当社比）
目立った変化はなし。
※すべてのペットの歩行に有効というわけではありません。
※SIAA登録された化粧シートを使用しています。
耐水性
床間・溝部共に変色。
抗菌・抗ウイルス（SIAA）
すべりに配慮
※トイレ・洗面所への施工の際、より高い耐水性をお求めの場合は 床の継ぎ目や配管周りにシリコン系のコーキング剤を塗布することをおすすめします。
※一般床に比べて耐アンモニア性に優れていますが、ペットの排泄物を放置すると変色などの原因となります。すぐにふき取ってください。
化粧シートに抗菌抗ウイルス剤を練り込むことで、床表面を抗菌抗ウイルス化。
一般家庭に存在する細菌に対して高い抗菌性能を発揮します。床表面に付着した特定のウイルス数を減少させます。(SIAA登録済）
床の表面に防滑ハイパーフィルムを採用。
一般的な床と比較して、人、ペット（小型犬）が滑りにくい加工です。
床の滑りによる転倒や足腰の負担を軽減することができます。
水かかりや湿気によるしみや変色を抑制。トイレや洗面所でも使用できます。
変色を起こしにくく、拭き取りしやすいため、トイレでの使用やペットのいるご家庭でも安心です。
■仕様
※床暖房システムの種類によって対応できないものもあります。
表面キズやひび割れ、汚れに強い
リアルフットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム
/防滑ハイパーフィルム
へこみキズに強い硬質バッカー
環境配慮型合板
■ 平面図（素材タイプ）
■ 断面図（素材タイプ）
ラシッサ 耐水UDわん
天然木化粧床材（当社比）
目立った変化はなし。
カラーラインアップ
耐アンモニア性
■ ラシッサ Sフロア耐水UDわん
EN/ラフモルタル調
EM/ライトクレイ調
VP/マーブルホワイト調
VS/ヌーディベージュ調
VR/サンドブラック調
DX/チェスナットF
D2/メープルF
DK/ナチュラルオークF
DD/クリエダークF
MM/クリエモカF
WW /クリエアイボリーF
AC/クリエオークF
AD/クリエチェリーF
■ ラシッサ Dフロア耐水UDわん(木目タイプ）
■ ラシッサ Dフロア耐水UDわん(素材タイプ）
※色名称の「F」はリアルフットフィール仕上げを意味します。
※同一の色名称であっても、抗菌・抗ウイルス加工されていない床材と比べると色・艶の見え方が異なります。
DZ/ウォルナットF
DC/グレージュエルムF
※素材タイプはリアルフットフィール仕上げではありません。