## Slide 1
SPD_sas_22_10
2023.6.1発行
窓シリーズ商品
樹脂窓EW［北海道地区］
樹脂窓は「美しさ」で選ぶ時代へ。
使い心地と美しい佇まいを
兼ね備えたハンドルデザイン。
グレモンハンドルは、やさしい握り心地を追求した特徴的な逆三角形の形状。使いやすさと見た目の美しさを兼ね備えた形状です。
製造工程で発生する樹脂の「端材」を再利用するリサイクルシステムを構築。
資源の循環利用を進めています。
フレーム内部に、
リサイクル材を使用。
ガラス接着レス仕様で、
樹脂とガラスの分離に配慮。
材料の再生に配慮した、
樹脂ラッピング材を採用。
押縁によってガラスとフレームを固定する構造を採用。ガラスと樹脂フレームを容易に分離しリサイクルできるように配慮しています。
フレームの意匠性を高めるラッピング材には、材料の再生に配慮した樹脂ラッピング材を採用。樹脂形材と同時に再生利用が可能です。
持続可能な社会を目指して、資源の循環利用に向けたものづくり。
青色部がリサイクル材を使用している部材です。また、リサイクルの性質上、部材毎に、グレーから黒色と異なる色味になります。
※画像はイメージです。
EW for Design /
EW ［トリプルガラス仕様 ］
熱還流率
0.79
W/(㎡・K)
（クリプトンガス入り）
EW ［複層ガラス仕様 ］
熱還流率
1.27
W/(㎡・K)
（アルゴンガス入り）
圧倒的な断熱性能を実現する、 先進の窓テクノロジー。
A
C
B
EW for Design / EW ［ トリプルガラス仕様 ］
A
C
B
EW ［ 複層ガラス仕様 ］
室内側と室外側にLow-Eガラスを採用し、中空層には熱伝導率が低いクリプトンガス/アルゴンガスを封入。さらに、トリプルガラスの中間ガラスはわずか1.3㎜の特殊薄板ガラスで、断熱性と軽さを両立しました。
高性能ガラス
ガラスエッジからの熱の伝わりを抑えて断熱性を高め、端部の結露も抑制します。
樹脂スペーサー
アルミの1/1,000の熱伝導率の樹脂を使用。フレーム内は多層ホロー構造で断熱性が向上。また、クリプトンガス入りタイプはホロー内に断熱材を入れ、さらに高断熱化を図っています。
高性能フレーム
片側のガラスにLow-Eガラスを採用。中空層には熱伝導率が低いアルゴンガスを封入し高断熱を実現しました。
高性能ガラス
ガラスエッジからの熱の伝わりを抑えて断熱性を高め、端部の結露も抑制します。
樹脂スペーサー
アルミの1/1,000の熱伝導率の樹脂を使用。フレーム内は多層ホロー構造で断熱性が向上。さらに、中空層を多く持つためフレームの強度アップにもつながっています。
高性能フレーム
A
B
C
C
B
A
大開口横すべり出し窓に1,500mm角の大型スクエアサイズをご用意。従来品よりもフレームを約43%スリム化し採光性・眺望性が大幅にアップ。
1枚の絵画のように景色を切り取る大型スクエア窓。
大開口横すべり出し窓に一枚仕様の網戸を設定。中央にフレームがないので、すっきりとした眺望に。使用しないときはボックスにさっと収納できます。
すっきりとしたデザインで、光や景色と心地よくつながる窓辺。
従来品
横引きロール網戸
（大開口横すべり出し窓用）
従来品 75.5mm
43mm
（大開口横すべり出し窓）
大開口の視界を妨げない、
横引きロール網戸。
EW for Design ［ トリプルガラス仕様 ］
内観色にディテールまでこだわり抜いた2つの木調色をご用意。まるで木額縁のような佇まいで、景色を美しく切り取ります。
インテリアに合わせて選べる2つのスタイル
EW ［ トリプルガラス仕様／複層ガラス仕様 ］
外壁とインテリアになじむホワイト基調のピュアホワイトを設定。豊富な窓種をラインアップし、さまざまな空間にお使いいただけます。
ピュアホワイト
（F）
シャイングレーM
（C）
オータムブラウン
（G）
チェリーW
（D）
オークW
（E）
ブラック
（T）
ピュアホワイト
（F）
シャイングレーM
（C）
オータムブラウン
（G）
外観色
ブラック
（T）
ピュアホワイト
（F）
内観色
外観色
内観色
木額縁のようなフレームが美しく際立つ「木調色」
フレームが空間にとけ込む「ピュアホワイト」
Notes: <number>

## Slide 2
画像はすべて内観 … トリプルガラス仕様
TG
引違い窓
外観
内観
オータム
ブラウン（G）
シャイン
グレーM（C）
ピュア
ホワイト（F）
チェリーW（D）
オークW（E）
外観4色、内観2色から自由に組み合わせ可能。
ブラック（T）
PARTS
FRAME
単体引違い窓
（HH）
16511
木調色に美しくなじむパーツカラー。
TG
EW for Design 品種ラインアップ／カラーバリエーション
装飾窓
ドア
縦すべり出し窓
（T）
縦すべり出し窓
（TF）
横すべり出し窓
（S）
FIX窓
（F）
大開口横すべり出し窓
（DS）
06011
16511
06005
116113
06011
TG
TG
TG
TG
TG
開き窓テラス
（C）
開き窓テラス
（CF）
開き窓テラス
（CFC）
07420
16520
25620
TG
TG
TG
テラスドア
（TDFTD）
TG
テラスドア
（TD）
テラスドア
（TDFW）
テラスドア
（TDF）
TG
TG
TG
勝手口ドア
（KD）
（一枚ガラスタイプ）
07420
TG
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
… EWトリプルガラス仕様
TG
画像はすべて内観
画像はすべて内観 … EWトリプルガラス仕様
TG
NEW
窓シリーズ商品 EW [北海道地区] ラインアップ
SPD_sas_22_10
2023.6.1発行
クレセント
グレモンハンドル
ドアハンドル
25620
07420
16520
16520
NEW
Notes: <number>

## Slide 3
縦すべり出し窓
（T）
引違い窓
大開口
横すべり出し窓
（DS）
ドア
高所用
横すべり出し窓
（KS）
開き窓テラス
（C）
開き窓テラス
（CF）
開き窓テラス
（CFC）
FIX窓
（F）
FIX窓
（FF）
特注品
上げ下げ窓FS
（FS）
上げ下げ窓FS
（FS）
ドレーキップ窓
（D）
デザイン連段窓
（TF/FS）
デザイン連段窓
（F/SFS）
デザイン連段窓
（TFT/3F）
デザイン連段窓
（4T）
外倒し窓
（Y）
特注品
突出し窓
（Z）
特注品
単体引違い窓
（HH）
単体引違い窓
（HKK）
テラスドア
（TD）
テラスドア
（TDFW）
テラスドア
（TDF）
テラスドア
（TDFTD）
勝手口ドア
（KD）
勝手口ドア
（KD）
縦すべり出し窓
（TF）
縦すべり出し窓
（TFT）
縦すべり出し窓
（T/F）
横すべり出し窓
（S）
横すべり出し窓
（SF）
横すべり出し窓
（SFS）
横すべり出し窓
（S/F）
横すべり出し窓
（SS）
特注品
（障子均等タイプ）
（一枚ガラスタイプ）
（中桟パネル付タイプ）
画像はすべて内観 … EW トリプルガラス仕様
… EW 複層ガラス仕様
装飾窓
EW ［トリプルガラス仕様／複層ガラス仕様］品種ラインアップ
06011
16511
16511
03620
06005
16505
165033
06011
07405
116113
07420
16520
26520
06011
06011
06011
06011
165162
16515
16518
25615
16520
16511
07420
16520
16520
25620
07420
07420
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
PG
TG
PG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
TG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
窓シリーズ商品 EW [北海道地区] ラインアップ
SPD_sas_22_10
2023.6.1発行

## Slide 4
リフォームシャッター
クレセント
グレモンハンドル
外観
内観
オータム
ブラウン（G）
シャイン
グレーM（C）
ピュア
ホワイト（F）
外観は4色、内観はホワイト1色から選択可能。
ブラック（T）
内観と同色のホワイトを設定。
ピュアホワイト（F）
ドアハンドル
PARTS
FRAME
EW ［トリプルガラス仕様／複層ガラス仕様］カラーバリエーション
窓シリーズ商品 EW [北海道地区] ラインアップ
SPD_sas_22_10
2023.6.1発行